## Slide 1: Эндоваскулярное закрытие параклапанной фистулы после пластики трикуспидального клапана опорным кольцом
Тарасов Р.С.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ
Параклапанная фистула (ПКФ) - нередкое осложнение протезирования и пластики клапанов сердца, встречаемое с частотой от 2 до 17% случаев.
Формирование ПКФ может быть связано с кальцинозом клапана или инфекционным воспалением, техническими погрешностями во время хирургической реконструкции клапана (неполная аппозиция опорного кольца, с перфорацией или прорезыванием швов.
Еще одной причиной данного осложнения может быть неправильно подобранный (большего или меньшего размера) искусственный клапан, что приводит к травматизации эндокарда и образованию в последующем дефекта.

## Slide 3: АКТУАЛЬНОСТЬ
Наличие ПКФ может протекать как бессимптомно, так и с выраженными клиническими проявлениями в виде одышки, тахикардии, декомпенсации кровообращения с застойной сердечной недостаточностью.
Основной метод диагностики ПКФ - эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование, которое позволяет выявить характерные признаки: обратный парапротезный ток, увеличение полостей сердца, необычное движение каркаса протеза, изменение характера движения межжелудочковой перегородки, легочную гипертензию.
До недавних пор лечение фистул было прерогативой открытой хирургии и являлось «золотым» стандартом несмотря на то, что это было сопряжено с высоким риском осложнений.
Значительное количество авторов убедительно продемонстрировали эффективность эндоваскулярного метода закрытия ПКФ как малоинвазивной альтернативы хирургической коррекции.

## Slide 4: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Больная Н. 54 лет в августе 2015г. поступила в клиникус диагнозом: Врожденный порок сердца (ВПС). Вторичный ДМПП. Относительная недостаточность ТК. Состояние после пластики ДМПП заплатой «Кемперипласт», пластики ТК опорным кольцом «Неокор-32» (август 2014 г.). ПКФ (сообщение между ЛЖ и ПП). Персистирующая форма фибрилляции – трепетания предсердий (ФП-ТП). Хроническая сердечная недостаточность IIА, ФК III (NYHA). Легочная гипертензия.
Анамнез: В возрасте 12 лет диагностирован ВПС. Вторичный ДМПП. От предложенного оперативного лечения родители пациентки отказалась. С 2014 г. ухудшение состояния в связи с манифестацией пароксизмальной формой ФП-ТП, снижением толерантности к физической нагрузке. 28.03.2014 г была выполнена хирургическая реконструкция в объеме пластики ДМПП заплатой «Кемперипласт», аннулопластики ТК опорным кольцом «Неокор-32».

## Slide 5
Спустя примерно один год после операции пациентка стала отмечать одышку и снижение толерантности к физической нагрузке, по ЭхоКГ в области опорного кольца ТК (в основании перегородочной створки ТК) была выявлена гемодинамически значимая ПКФ (сообщение между ЛЖ и ПП) размерами 6 мм с высокой легочной гипертензией (систолическое давление в легочной артерии (ДЛА) 57 мм рт ст, среднее ДЛА 36 мм рт ст). Также отмечена дилатация ПП до 4,7 см, диастолический размер ЛЖ 5,9 см, фракция выброса ЛЖ 73%, нарушения локальной сократимости не выявлено.
По данным электрокардиограммы на момент поступления: ритм ФП, нормосистолическая форма. Частота сердечных сокращений для желудочков от 60 до 100 в мин. Гипертрофия и умеренные изменения миокарда ЛЖ.

## Slide 6
Вероятным механизмом появления ПКФ в данном случае стало повреждение параклапанных структур вследствие прорезывания швов, фиксирующих опорное кольцо, или же частичный отрыв опорного кольца.
По результатам консилиума в составе сердечно-сосудистого хирурга, врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению и кардиолога, больной было рекомендовано эндоваскулярное закрытие ПКФ.

## Slide 7
После пункции общей бедренной артерии слева и общей бедренной вены (ОБВ) справа и установки итродьюсеров 6 F, выполнена левая вентрикулография с визуализацией ПКФ диаметром 4 мм и лево-правым сбросом из ЛЖ в ПП (рис. 1 А). В ЛЖ был установлен диагностический катетер JR 6F, через него и ПКФ в область ПП заведен проводник с гидрофильным покрытием (0,035). Через правую ОБВ в ПП была заведена ловушка (петля), при помощи которой кончик проводника в ПП был захвачен и выведен наружу из интродъюсера, установленного в правую ОБВ. По этому проводнику из ОБВ, через ПП и ЛЖ в восходящую аорту была установлена система доставки для устройства Nit-Occlud VSD 12/6 мм 6F. В восходящей аорте из системы доставки были выведены дистальные витки окклюдера (Nit-Occlud VSD 12/6 мм). Устройство позиционировано в область ПКФ с расположением дистальных витков устройства в ЛЖ. Далее были выведены проксимальные витки, расположившиеся внутри фистулы и со стороны ПП. После выполнения левой вентрикулографии и контроля адекватности расположения окклюдера, устройство было отсоединено от доставочной системы. Резидуального лево-правого сброса нет (рис. 1 Б). Время вмешательства составило 55 минут.

## Slide 8
Рисунок 1. Эндоваскулярное закрытие ПКФ (сообщение между ЛЖ и ПП)
с имплантацией устройства Nit-Occlud. А – Исходная левая вентрикулография с визуализацией лево-правого
сброса из ЛЖ в ПП; Б – Конечный ангиографический результат после имплантации
устройства Nit-Occlud в область ПКФ;

## Slide 9: РЕЗУЛЬТАТ
Спустя 24 часа после эндоваскулярной коррекции была выполнена ЭхоКГ, по результатам которой лево-правого сброса через ПКФ (из ЛЖ в ПП) не выявлено. Отмечено существенное снижение давления в легочной артерии: систолическое ДЛА снизилось 57 до 32 мм рт ст, среднее ДЛА – с 36 до 22 мм рт ст.
Послеоперационный период без особенностей, область пункции бедренных сосудов слева и справа без патологических изменений, нарушения кровообращения в нижних конечностях не отмечено. Спустя 3 суток после вмешательства пациентка была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.

## Slide 10: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, была показана возможность успешной эндоваскулярной коррекции крайне редкого осложнения пластики ТК опорным кольцом с формированием ПКФ (сообщение между ЛЖ и ПП) и развитием высокой легочной гипертензии.
Применение современных устройств, разработанных для эндоваскулярной коррекции септальных дефектов, не вызывающих компрометации нативных клапанов, позволяет получить удовлетворительный ангиографический и клинический результат с быстрым регрессом легочной гипертензии, избегая повторной хирургической операции.